INFORMACJA O ZADANIU POD NAZWĄ:

Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba-NEUdorf, Reitschen i Wymiarki

Lokalizacja: Wymiarki ul. Kościuszki

Zakres robót:

- Kanalizacja burzowa; od wylotu odbiornika do studni Sd29  na skrzyżowaniu z ulicą Strzelecką. Budowa studni żelbetowych w ilości 4 szt o śr. 800 mm łączonych na uszczelki, wymiana istniejącego rurociągu betonowego o śr. 200 mm, budowa nowego rurociągu z rur PCV litych typu ciężkiego o śr. 315 x 9,2 mm, budowa przykanalików kanalizacji deszczowej o śr. 160 x 4,7mm wraz z wpustami jezdniowymi i krawężnikowo – jezdniowymi o łącznej ilości 5 szt.

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót.

- Kanalizacja sanitarna; od studni istniejącej S istn. do studni S9. Budowa studni żelbetowych na sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm łączonych na uszczelki – 10 szt, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych typu ciężkiego o śr. 200 x 5,9 mm, budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej o śr. 160 x 4,7mm wraz z budową studzienek rewizyjnych z PCV o śr. 425 mm z włazem żeliwnym. Przykanaliki wykonane będą do budynków w ul. Kościuszki 18,20,22,24,29,31,33 oraz ul. Sikorskiego 1.

- Roboty związane z naprawą dróg w ul. Kościuszki; obejmują demontaż nawierzchni dróg asfaltowych i brukowych oraz chodników w ul. Kościuszki jak również ich odtworzenie po zakończeniu robót.

- Sposób realizacji robót: zgodnie z projektem budowlanym – wykonawczym sporządzonym przez Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, którą Inwestor posiada.